|  | ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ |
| --- | --- |
|  | Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном: 044-391-33-99 www.interatletika.com |
| ПАСПОРТ |
| Найменування виробу | Код виробу |
| Дитячий ігровий комплекс «Джунглі» | Т809; Т809RC |

| Зміст документу 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 3 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ 3 4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ 3 5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ 15 6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ 16 7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ 16 8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 17 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) 17 Додаток 1 23 |
| --- |
| ДЛЯ НОТАТОК |
| 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |
| Призначення та зміст даного документа. Даний документ містить загальний опис, відомості про монтаж, використання виробу за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, гарантії виробника. |
| Розповсюдження даного документа на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу, спрямовані на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби. |
| 2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Довжина, мм | 8142 |
| Ширина, мм | 6146 |
| Висота, мм | 3250 |
| Маса, кг | 1294 |
| Висота падіння, мм | 1228 |
| Вікові обмеження, років | З 3х до 12 |
| Вагові обмеження, кг | до 60 |
| 3. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧАСТИН ВИРОБУ |
| Найменування основних складових частин виробу дивись у додатку 1 |
| 4. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ |
| Інструмент та приналежності. У комплект виробу не входить інструмент, необхідний для його збірки та монтажу. |
| Порядок зборки та встановлення виробу. Розмітити територію, як вказано на малюнку розташування фундаментів зі стійками. Викопати виїмки в землі для встановлення стійок, витримавши розміри. Натягнути нитку вздовж підготовлених виїмок, помітив нуль (рівень покриття, або якщо без покриття - то землі) Вирівняти попередньо глибину виїмок за допомогою опор, підкидуючи щебінь, або заглиблюючи виїмки як показано на рисунку та додатку : Рисунок 1 – Схема встановлення опори бруса Встановити вежі згідно з рисунком нижче: Рисунок 2 – Комплектація та схема складання вежі №1 Рисунок 3 – Комплектація та схема складання вежі №2 Рисунок 4 – Комплектація та схема складання вежі №3 Встановити міст прямий як показано на рисунку нижче: Рисунок 5 – Комплектація та схема складання прямого мосту Зібрати і прикріпити до граней веж перила, як показано на рисунках та у додатку 1: Рисунок 6 – Комплектація та схема складання перил «Лабіринт» Рисунок 7 – Комплектація та схема складання перил прямих Прикріпити міст підвісний до вежі як показано на рисунку і в додатку: Рисунок 8 – Комплектація та схема складання ланцюгового мосту Прикріпити тумбочки як показано на рисунку і в додатку: Рисунок 9 – Комплектація та схема складання прямого мосту Зібрати і прикріпити спуск спіральний як показано на рисунку і в додатку: Рисунок 10 – Комплектація та схема складання спуску спірального Прикріпити підйом похилий та перила як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 11 – Комплектація та схема складання підйому похилого з дошками Зібрати і прикріпити сходи «Жираф» і «Слон» як показна на рисунку та в додатку: Рисунок 12 – Комплектація та схема складання сходів «Слон» Рисунок 13 – Комплектація та схема складання сходів «Жираф» Прикріпити гірки як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 14 – Комплектація та схема складання гірки Закріпити підйом радіальний як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 15 – Комплектація та схема складання підйому радіального Закріпити стяжку з канатом над підйомом радіальним як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 16 – Комплектація та схема складання стяжки з канатом Зібрати і прикріпити дахи відповідно до рисунків Рисунок 17 – Комплектація та схема складання верхівки пальми: Зібрати та встановити дах як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 18 – Комплектація та схема складання даху «Джунглі» Встановити і закріпити огорожу як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 19 – Комплектація та схема складання огорожі Встановити и закріпити стяжку як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 20 – Комплектація та схема складання стяжки Встановити та закріпити накладку, на вежі під спіральним спуском, як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 21 – Комплектація та схема складання накладки Встановити драбину спіральну як показано на рисунку та в додатку: Рисунок 22 – Комплектація та схема складання драбини спіральної Рисунок 23 - Комплектація та схема складання ручки Остаточно виставити по рівню і забетонувати згідно схеми монтажу фундаментів – при встановленні на піщаний ґрунт розміри виїмок збільшувати на 15-20%. Користуватись виробом можна тільки після повного висихання бетону! Тривалість повного висихання бетону два тижні! |
| 5. СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ |
| Для брусу Для гірки Рисунок 24 – Схема бетонування виробу Зона безпеки встановленого виробу має відповідати рисунку: Рисунок 25 – Зона безпеки виробу |
| 6. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ |
| Забороняється використання виробу до завершення робіт по його повному та остаточному встановленню. Забороняється використання виробу користувачами іншої вікової категорії. Забороняється використання виробу користувачами іншої вагової категорії. Перед використанням виробу необхідно очистити зону безпеки від зайвих предметів, що можуть нанести шкоду користувачеві (сміття, інструмент, що лишився після збірки та монтажу тощо). Забороняється використання виробу при несприятливих погодних умовах (ожеледиця, снігопад, дощ, град, сильний вітер, тощо), при яких існує можливість травмування користувача. |
| 7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ |
| Ви придбали якісне та надійне обладнання. В процесі його виготовлення були враховані вимоги нормативно-технічних документів України, країн СНД та Європейського союзу,що регламентують виробництво дитячого ігрового обладнання. Однак не слід забувати, що при експлуатації будь-якого технічного виробу необхідно дотримуватись певних правил та вимог. Незважаючи на той факт, що наш виріб високої якості та надійності, це правило поширюється на нього у повному обсязі. Ви повинні усвідомлювати, що виконання вказаних нижче правил та рекомендацій по технічному обслуговуванню виробу направлено на те, щоб ваша дитина, дитина ваших друзів чи знайомих перебувала в безпеці і жодні непередбачені чинники не загрожували її здоров'ю, життю. Пам'ятайте, що експлуатація виробу супроводжується впливом на нього різноманітних негативних чинників, повний перелік яких передбачити неможливо. Серед них важливе місце займають природні чинники та чинники, спричинені впливом людини на обладнання. Зазвичай, спочатку їх дія призводить до порушень зовнішнього вигляду виробу. Так, під впливом чинників, спричинених експлуатацією людини, можуть виникати пошкодження цілісності лакофарбового покриття деталей, виготовлених з деревини, у вигляді задирів, сколів, надрізів, а при впливі на деталі, виготовлені з металу – пошкодження лакофарбового покриття у вигляді забоїн, сколів, потертості та ін. Це призводить до виникнення та розвитку дефектів, які можуть виявитись причиною руйнування виробу. Особливу небезпеку представляють випадки використання виробу не за призначенням, перевищення допустимих навантажень та акти вандалізму, оскільки під впливом цих факторів у структурі матеріалу, з якого виготовлено виріб, можуть виникнути необоротні зміни, що приведуть до руйнування. Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу перед початком експлуатації. Щоденний огляд виробу – дуже важлива процедура. З її допомогою ви зможете своєчасно виявити будь-які зміни у зовнішньому вигляді виробу (деформацію окремих деталей, деформацію конструкції загалом або її частини, пошкодження деталей, тріщини зварювальних швів, а також відсутність кріплення деталей виробу та інше). Перед використанням виробу перевірте його працездатність, відсутність пошкоджень, бруду на виробі, гострих кромок, надійність закріплення конструкції, відсутність зайвих предметів на поверхні площадки. За наявності поломок виробу, його повної або часткової непрацездатності та інших виявлених недоліках використання забороняється. В процесі експлуатації також необхідно періодично проводити огляд стану виробу – поточний огляд. Він включає в себе зовнішній огляд виробу, перевірку його працездатності (за наявності рухомих елементів – плавність руху механізмів, дотримання режимів роботи та ін.). Поточний огляд дозволяє виявити несправності, спричинені експлуатацією обладнання, кліматичними умовами, актами вандалізму та іншими факторами, до моменту досягнення ними критичного значення та руйнування виробу. Поточний огляд проводиться з метою виявлення сторонніх предметів, що можуть загрожувати користувачеві та призвести до порушень функціонування виробу. Періодичність поточного огляду встановлює власник з урахуванням умов експлуатації. Якщо ви не володієте достатніми технічними знаннями та навиками для проведення таких оглядів, то ми рекомендуємо вам звернутись до уповноважених спеціалістів фірми-виробника з метою отримання консультацій. Кожні три місяці має проводитись плановий огляд, який стосується в першу чергу фундаментної частини, елементів, що несуть навантаження та вузлів з'єднання елементів (їх цілісності та ступеня зношеності). Щорічно повинен проводитись головний річний огляд уповноваженими спеціалістами фірми-виробника. Під час огляду проводиться оцінка відповідності технічного стану обладнання вимогам безпеки. Визначається ступінь зношеності та пошкодження дерев'яних елементів та здатність їх витримувати прикладені навантаження, пошкодження, наявність корозії металевих елементів та вплив вказаних факторів на безпеку експлуатації виробу. Також огляд дозволяє виявити вплив проведених ремонтних робіт, якщо такі мали місце, на безпеку обладнання. За результатами огляду проводиться процедура технічного обслуговування, призначена усунути виявлені невідповідності в роботі виробу. Дана процедура включає в себе оцінку стану деталей та вузлів, заміну зношених деталей, відновлення цілісності захисних покриттів. Результати проведених оглядів, а також процедури, проведені за результатами огляду та технічне обслуговування виробу повинні бути належним чином задокументовані в Реєстраційному Журналі, що являється складовою частиною даного паспорта. Власник виробу повинен зберігати акти виконання робіт по технічному обслуговуванню виробу, акти проведення ремонтних робіт. |
| 8. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ |
| Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер Атлетика» або спеціально уповноваженими компанією фахівцями. |
| 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) |
| Гарантійні зобов'язання дійсні тільки для виробів, придбаних у компанії «Інтер Атлетика» або у її офіційних представників. Постачальник гарантує справну роботу протягом 1(одного) календарного року з дня продажу. Під час дії терміну гарантії компанія «Інтер Атлетика» бере на себе зобов'язання проводити заміну виробу, його вузлів та деталей, що мають недоліки, на нові або проводити ремонт даних деталей та вузлів. З метою узгодження виду дій (заміна або ремонт) щодо виробу, який має недоліки, або його вузлів та деталей з недоліками, компанія «Інтер Атлетика» керується положеннями Закону України «Про захист прав споживача». Термін, в який проводиться заміна або ремонт виробу, також встановлюється на основі вимог Закону України «Про захист прав споживача» або за домовленістю між покупцем та компанією «Інтер Атлетика». Виріб або його деталі та вузли з недоліками, які були замінені на деталі та вузли належної якості, підлягають поверненню компанії «Інтер Атлетика», якщо вона висунула таку вимогу. Під час дії терміну гарантії ремонт виробу мають право проводити тільки представники компанії «Інтер Атлетика» або організації чи особи, яким компанія «Інтер Атлетика» надала таке право. Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов’язань, зокрема у випадках: - наявності стирання фарби та захисних покриттів на металевих та дерев'яних деталях виробу, появи корозії на металевих деталях, появи тріщин на дерев'яних деталях та зміни форми виробів, а також у разі інших пошкоджень і змін виробу, які виникли в наслідок його природного зносу; - пошкодження виробу, як наслідок неналежного користування виробом, перевищення рівня граничного навантаження або наявності актів вандалізму; - встановлення (монтаж) виробу, проведення технічного обслуговування виробу або його ремонту організаціями чи особами, яким компанія «Інтер Атлетика» такого права не надавала; - зміни в конструкції виробу або у разі експлуатації виробу разом з додатковим обладнанням та приладами, що не було розглянуто та схвалено компанією «Інтер Атлетика», а також у разі використання виробу не за прямим призначенням; - не проведення процедур по технічному обслуговуванню виробу, передбачених розділом 7 цього паспорту, або не надання документів, підтверджуючих їх провеудення; - недотримання інших вимог та рекомендацій цього документу або вимог, передбачених діючим законодавством України; - пошкодження виробу або його повної руйнації внаслідок дії стихійного лиха або природних явищ. |
| У випадку поломки виробу покупець має звернутися безпосередньо до продавця виробу із заявою, яка повинна містити фотографії поломки, детальний опис ознак та причин поломки, ситуації, за якої виникла поломка, місця використання виробу, а також інформацію про дату, місце купівлі виробу, паспортні дані покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару (або інші документи, підтверджуючі факт покупки виробу), паспорт на обладнання, а також, згідно вимог розділу 7 цього паспорту, документи, що підтверджують проведення процедур по технічному обслуговуванню або ремонту виробу. Адреса центрального сервісного центру: 08292, Україна, Київська область, м. Буча, вул. Інститутська 17-б,(телефон 044 391-33-99) |

| Продавець |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ |  |
| ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
| (найменування товару згідно з нормативним документом, марка) |
| Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах. |
| Країна виготовлення товару | Україна |
| Дата виготовлення товару |  |
| Гарантійний термін зберігання до |  |
| Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником. |
| Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних місяців. |
| Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506. У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару дванадцять календарних місяців. Виробник (постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років. Термін служби (придатності) товару припиняється у разі: - внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами; - використання не за призначенням; - пошкодження споживачем; - порушення споживачем правил та умов експлуатації товару, в тому числі, викладених в даному документі. |
| (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця) |
| (Підпис) М. П. |
| Продавець |  |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ |  |
| ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН |
| Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) |
| Заводський номер |  | Дата виготовлення |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. |
| Продавець |  |
|  | найменування підприємства, організації, юридична адреса |
| Дата продажу |  | Ціна |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця, підпис, М.П. |
| Товар прийнято на гарантійне обслуговування : |
| Найменування підприємства – виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса |
| Дата взяття товару на гарантійний облік |  | Номер, за яким товар взято на гарант. облік |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |
| Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі. |
| Гарантійний термін експлуатації подовжено до | « » 200 р. |
|  | « » 200 р. |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис |
| Товар уцінено (дата і номер опису-акта уцінення товару): |
| Нова ціна (сума словами): гривень |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |
| Продавець |  |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ |  |
| ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) |
| Заводський номер |  | Дата виготовлення |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. |
| Виконавець |  |
|  | найменування підприємства, організації, юридична адреса |
| Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: |
| Причина ремонту | Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини | Дата ремонту (рр.мм.чч) | Підпис виконавця |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |
| Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту |  |  |
|  | підпис | дата |
| КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| Продавець |  |
| Дата продажу |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П. |
| Виконавець |  |
|  | найменування підприємства, організації, юридична адреса |
| Вилучено (рр.мм.чч.) |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |
| Продавець |  |
| Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ |  |
| ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| Найменування товару згідно з нормативним документом, марка, заповнює виробник (продавець) |
| Заводський номер |  | Дата виготовлення |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця), підпис, М.П. |
| Виконавець |  |
|  | найменування підприємства, організації, юридична адреса |
| Номер, за яким товар взято на гарантійний облік: |
| Причина ремонту | Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини | Дата ремонту (рр.мм.чч) | Підпис виконавця |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |
| Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту |  |  |
|  | підпис | дата |
| КОРІНЕЦЬ ВІДРИВНОГО ТАЛОНА НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ ПРОТЯГОМ МІСЯЦІВ ГАРАНТІЙНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ |
| Продавець |  |
| Дата продажу |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи (продавця), підпис, М.П. |
| Виконавець |  |
|  | найменування підприємства, організації, юридична адреса |
| Вилучено (рр.мм.чч.) |  |
| прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця, підпис, М.П. |

Реєстраційний журнал

(облік робіт з огляду, технічного обслуговування та гарантійного ремонту)

| № п/п | Вид роботи (огляд, ремонт та ін.) | Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин | Відомості про проведення (назва, номер документа) | Уповноважена особа (П.І.Б., посада, підпис) | Дата проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання пожежі.

# Додаток 1

Схема розміщення фундаментів